# Manufacturer ID
First 3 bytes are 00, 00, 10 (corresponds to Oberheim ID). Manufacturer code should be first after SysEx header

## Active Sense
Looks for device on input by sending
Request
F0 00 00 10 00 56 76 20 01 7F 6F F7

Response

F0 00 00 10 00 56 7F 00 01 76 08 46 F7

## Device Enquiry

F0 00 00 10 7E 7F 01 00 01 00 00 11 F7

GENX1 on MIDI channel 0 responds with:

F0 00 00 10 00 56 02 00 01 00 56 13 F7

On MIDI channel 1:

F0 00 00 10 01 56 02 00 01 01 56 13 F7

## Unknown Request:

F0 00 00 10 00 56 70 00 01 08 3F F7

Response is:

F0 00 00 10 00 56 7E 00 01 70 00 49 F7

# Request Program Dump (05):
F0 00 00 10 00 56 05 00 01 42 F7

Code followed by bank and program number

Response:

F0 00 00 10 00 56 06 00 01 00 6F 00 15 00 25 00
30 30 03 01 00 01 01 00 02 01 05 01 06 01 07 00
01 08 02 09 01 0A 02 00 0B 01 0C 01 0D 01 0E 00
01 0F 01 10 01 11 01 00 12 01 13 01 14 01 15 00
01 20 01 21 01 22 01 00 23 01 24 02 25 01 26 00
02 27 01 28 01 29 01 00 2A 01 2B 01 2C 02 2D 00
01 2E 01 70 01 71 01 00 72 01 73 01 74 01 75 00
01 76 01 7E 01 7F 01 41 F7

# Data Request :
F0 00 00 10 00 56 07 00 01 01 41 F7

Response:

F0 00 00 10 00 56 08 00 02 01 02 3C 09 00 3D 00
09 00 4E F7

# Error Response (Bad Program Number):
Program dump request (05) with program 0 returns:
F0 00 00 10 00 56 7F 00 01 05 01 3C F7
# Patch Names Request
F0 00 00 10 00 56 12 00 01 01 00 54 F7

Response:

Names are 6 ASCII characters split 5/1 with 00 between. 48 names.

F0 00 00 10 00 56 13 00 01 30
41 41 41 41 41 00 41 00
41 41 41 41 41 00 41 00
32 43 48 55 4E 00 4B 00
57 41 52 50 4D 00 45 00
42 4C 4B 42 41 00
53 00 4D 45 41 54 58 00 32 00 45 52 49 43 20 00
4A 00 43 41 52 4C 4F 00 53 00 4B 4F 42 42 20 00
20 00 42 41 53 53 4D 00 4E 00 4D 41 54 43 48 00
44 00 56 4F 58 54 4F 00 50 00 42 4C 55 44 4C 00
59 00 42 4C 55 42 41 00 4C 00 54 45 58 42 4C 00
55 00 50 49 43 4B 45 00 4E 00 50 53 54 45 45 00
4C 00 41 20 4D 49 58 00 4F 00 4D 4F 20 57 41 00
48 00 46 41 5A 4F 55 00 54 00 54 48 49 43 4B 00
52 00 41 43 4F 55 53 00 54 00 43 4D 50 43 4C 00
4E 00 57 52 4D 43 4C 00 4E 00 52 45 43 54 46 00
59 00 53 4F 4C 4F 20 00 20 00 57 48 41 4D 4D 00
59 00 53 54 41 43 4B 00 44 00 56 4F 4C 53 57 00
4C 00 42 49 47 44 55 00 4B 00 4A 41 5A 5A 59 00
20 00 35 54 48 53 20 00 20 00 46 55 53 4F 4C 00
4F 00 53 55 52 46 49 00 4E 00 46 55 5A 5A 4F 00
20 00 54 52 45 4D 42 00 4F 00 43 4C 4E 57 41 00
48 00 46 4E 4B 50 48 00 53 00 45 4E 56 4C 4F 00
50 00 42 4C 4B 46 55 00 5A 00 54 55 4E 43 41 00
42 00 54 52 47 50 48 00 53 00 50 53 59 4E 54 00
48 00 52 4F 54 41 52 00 59 00 59 41 59 41 20 00
20 00 53 54 55 54 54 00 52 00 54 52 49 50 4C 00
54 00 44 49 56 42 4F 00 4D 00 64 F7

# Data Request:
F0 00 00 10 00 56 20 00 01 02 00 1F 7A F7

Response:

F0 00 00 10 00 56 21 00 01 02 00 44 49 56 42 01
4F 4D 00 00 08 09 29 00 00 56 F7

Later:

F0 00 00 10 00 56 7F 00 01 20 0D 15 F7

# Data Request:

F0 00 00 10 00 56 7E 00 01 21 18 F7

Response:

None

Data Request:

# Patch Dump
Consists of 8 messages.
# Patch Dump (1)
00	00	10	Manufacturer ID
00	MIDI Channel
56	Device ID
21	Message/Procedure ID
00	01	01
00	Patch Number
41	41	41	41	First 4 characters of name
09	*
41	41	Final 2 characters of name
00	7F	08	09	29
00	00
39	Checksum (XOR of previous bytes)